___________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства  із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________________

(посада роботодавця і

______________________________________

найменування підприємства)

від “___”_________________20___р. №____

### ІНСТРУКЦІЯ № ___

по вимогам безпеки для слюсарів по ремонту автомобілів

##### Загальні вимоги

1. Слюсар по ргчяонту автомобілів використовує різноманітне обладнання, пристосування, вантажопідйомні засоби, інструмент (механізований, пневматичний, електрофікований).

2. До початку роботи слюсар повинен одержати інструктаж з питань охорони праці по всім видам робіт, включаючи роботу з етилованим бензином, засвоїти практичні навики і вміти іх застосовувати при виконанні самостійної роботи.

3.  До роботи з електроінструментом, вантажопідйомними механізмами доігускаються особи нр молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і мають ІГ-у групу по електробезпеці.

4. При роботі необхідно бути узажгим, не заважати розмовами іншим працівникам.

5. Не допускати на своє робоче місце сторонніх працівників, не дава ти їм використовувати інструменти, обладнання.

6. У випадках недомогання, травмування, припинити роботу, попередити завідуючого гаражем, звернутися в лікарню. При травмуванні іншого працівника надати йому допомогу.

7. Не слід виконувати розпорядження адміністрації, якщо воно суперечить вимогам безпеки і може привести до нещасного випадку.

- Якщо інший працівник порушує вимоги безпеки і не реагуг на ваші зауваження, необхідно попередити керівника дільниці, щоб усунути небезпеку травмування.

## До початку роботи

1. Одягнути спецодяг відповідно встановлених норм, застебнути рукава, ьапразити Іто^о, щоб не було звисаючих кінців, волосся убрати під головний убор.

2.  При ремонті автомобілів, які працюють на етшюваком} бензині, надіти гумові фартух рукавички.

3. Перевірите наявність і справність ручного інструменту. Він повинен відповідати таким вимогам:

а) поверхи я ударників молотків, кувалд злегка опукла, невбита; ручки з твердих порід дерева, овального перерізу, без сучків, надломів, щільно насаджені та розклинені залізним клином із зазубринями (йоршами);

б) лещата на верстаках міино закріплені, з насічками на паралельних губках;

в) чубила, бородки без задирок;

г)  ручки відкруток гладкі, робочі кінці правильно загострені, без зубців і надламів;

д) гайкові ключі по розмірам болтів, гайок без щілин, збоїв; роздвижні ключі без люфтів-у рухомій частині;

4. Домкрати повинні бути справні, недопускати самовільне опускання вантажу при знятті зусилля з важеля і мати стопори, які не допускають вихід гвинта або рейки при знаходженні штока в крайньому верхньому положенні.

5.  Нижня поверхня рейкового домкрату з шипами, а верхня — з насічками на головці; шестерні рейкового домкрату, гвинт і гайка гвинтового не повинні мати ізнос більше 20 відсотків.

6. Зворотний клапан або діафрагма гідравлічних і пневматичних домкратів повинні забезпечувати повільне опускання штока або його зупинення у випадку пошкодження трубопроводів, які підводять або відводять рідину (повітря).

7. Опорна поверхня головок домкрату опуклої форми, яка не допускає зковзування вантажу що підіймається.

8. Перевірити справність електрошнура переносної лампи, наявність захисної сітки.

9.  Уважно охлянути робоче місце, убрати всі сторонні предмети, підготувати лежак для роботи під автомобілем.

- Приступаючи до ремонту переконатися, що бензобаки і бензопроводи звільнені від залишків бензину.

## Під час роботи

1. Виконувати тільки роботу, яка дручена зав. майстернею (зав. гаражем).

2. Зливати воду, мастило з аїрегату автомобіля тільки у спеціальну тару. Випадково пролите на долівку мастило засипати спилками або сухим піском і зібрати у спеціально відведене місце.

3. При виконанні зварювальних робіт бензобаки прикрити азбестовими чохлами.

4. Не працювати під автомобілем, який нахилений. У випадках крайньої необхідності прийняти міри, які забезпечують безпеку праці.

5. При знятті та встановленні агрегатів (задні, передні мости, ресори, колеса) встановити раму автомобіля на спеціальні металеві підставки, а під колеса підкласти спеціальні клини. Не підкладати цеглу, обрізки дерева та інші предмети під раму або підставки. Користуватися тільки дерев'яними підкладками.

6. При підійманні та встановленні автомобіля на домкрат, грунт повинен бути твердим. Якщо грунт пухлий, м'який та в'язкий, під домкрат підкладувати спеціальні дошки, які забезпечують його стійке положення.

7. Під автомобілем не працювати без страхуючих підставок, якщо він встановлений на домкрат.

8. Влізати під автомобіль або вилізати з під нього тільки з сторони протилежної проїзду. При роботі розміщатися між колесами вздовж автомобіля, використовувати дерев'яні лежаки з підголовниками.

9. При роботі в оглядових каналах одягати захисні окуляри.

10. Накачування шин проводити тільки в спеціальному огородженні, при цьому переконатися, що запорне кільце повністю увійшло в замковий паз диска.

11. Не працювати, не знаходитися під автомобілем, який підвішаний на тросу. Не допускати людей і не знаходитися самому під піднятим кузовом без встановлення спеціальних підставок, упорів, які попереджують його опускання.

12. Для підняття встановлення, знімання важких вузлів автомобіля використовувати підйомно-транспортні механізми, дотримуючись вимог безпеки при їх експлуатації.

13. Заміну ресор проводити тільки після розвантаження і встановлення спеціальних підставок під раму автомобіля. Збігання отворів вушка ресори та серги перевіряти за допомогою бородка або оправки.

14. При розбиранні, збиранні ресор користуватися слюсарними або спеціальними захисними пристроями.

15.  Працюючи біля верстака слідкувати, щоб його поверхня була гладкою, покрита листовою сталлю і не мала задирів.

16.  Працюючи молотком, кувалдою застосовувати заходи, щоб не травмувати оточуючих працівників. При рубанні одягнути захисні окуляри, на верстаках встановлювати захисні сітки.

17. Пил, стружку з верстаку і обладнання змітати щіткою. Не здмухувати стиснутим повітрям, ротом, не прибирати незахищенижи руками.

18. Не проводити ремонт, не знаходитися під автомобілем при працюючому двигуні.

19.  При роботі на свердлувальному верстаті дотримуватися вимог "Інструкції при роботі на свердлувальних верстатах".

20. При роботі на заточному верстаті користуватися захисним екраном або окулярами. Слідкувати, щоб зазор між образивним кругом і підручником не перевищував 3 мм, а підручник був надійно закріплений.

21. При запуску двигуна заводну рукоятку утримувати таким чином, щоб пальці руки обхвачували її з однієї сторони. При пуску при відкритому колоті слідкувати, щоб сторонні особи не знаходилися близько від нього.

22. В закритому приміщенні, яке не вентилюється не допускати роботу двигуна більше 5 хв.

23. При встановленні автомобіля на оглядовій канаві роботу по ремонту починати після:

а) перевірки правильності коліс по ві/дношенгао направляючих;

б) постановки автомобіля на гальма і підкладання під колеса клинів;

в) переконанні в наявності вільного доступу в канаву і решітки під ноги в канаві.

24. При обкатці двигуна на стенді не усувати виявлених неполадок, не торкатися обертових частин.

25. Використані ганчірки зЬирати в спеціальний металевий ящик із кришкою. Якщо спецодяг, руки змочені бензином, не курити, не запалювати сірники, не підходити до відкритого вогню.

26. Не зберігати на робочому місці горюче-мастильні матеріали.

27. Перевірку гальм, перегонку на стоянку автомобіля повинен виконувати основний або черговий водій.

#### При аварійних ситуаціях

      - У випадку виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину і приступити до її гасіння місцевими засобами.

## При закінченні роботи

2. Привести в порядок робоче місце, скласти інструмент, пристосування в інструментальний ящик.

3.  Не залишати автомобіль на підйомниках, на домкраті, на тросі вантажопідйомного механізма.

4. Вимити обличчя, руки теплою водою з милом, якщо робота проводилася із застосуванням етилованого бензину, прополоскати рот, прийняти душ.

(посада керівника підрозділу-розробника)            (підпис)                              (прізвище ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________