_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

# ДЛЯ  РОБІТНИКА-АСФАЛЬТОБЕТОННИКА

## 1. Загальні положення

1.1. До виконання асфальтобетонних робіт допускаються чоловіки, що досягли 18-річного віку, мають посвідчення на право виконання асфальтобетонних робіт та визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Робітник-асфальтобетонник, вступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами і пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, робітник-асфальтобетонник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Робітник-асфальтобетонник після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого асфальтобетонника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці робітник-асфальтобетонник повинен проходити:

–	періодично, не рідше одного разу на квартал;

–	при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

–	у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Асфальтобетонник повинен знати вимоги по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах.

Місце роботи має бути обгороджене інвентарним бар’єрним огородженням з установкою необхідних дорожніх знаків.

Забороняється працювати на дорозі без огорожі. В темну пору доби треба обгородити робочу зону червоними ліхтарями та забезпечити її достатнім освітленням (не менше 10 лк).

1.6. На місці робіт повинні бути обладнані пересувні вагончики для відпочинку і укриття робітників в негоду. Там же повинні зберігатися інструменти, медична аптечка, бак з питною водою, а також засоби пожежогасіння.

1.7. Дерев’яні держаки ручного інструменту мають бути виготовлені з деревини твердих порід, гладко оброблені і надійно закріплені.

1.8. Держаки кувалд, кирок мають бути гладко оброблені і розклинені дубовими або металевими клинами, а лопат – закріплені шурупами.

1.9. Пневматичні інструменти (молотки, трамбівки) слід добре відрегулювати. Клапани на держаках пневматичних інструментів мають бути щільно пригнані і в закритому положенні не пропускати повітря, легко відкриватись і швидко закриватись при припиненні натиску на держак управління.

Працювати несправним інструментом забороняється.

1.10. Асфальтобетонник, який входить до складу комплексної бригади, повинен бути навчений безпечним прийомам всіх видів робіт, що виконуються бригадою.

1.11. Асфальтобетонні роботи поблизу залізничних колій асфальтобетонник повинен виконувати під керівництвом інженерно-технічного працівника.

1.12. Асфальтобетонник повинен тримати в порядку робоче місце – не допускати захаращення його і робочих площадок відходами, матеріалами, різними предметами.

1.13. Забороняється вести асфальтобетонні роботи в неосвітлених або затемнених робочих місцях.

1.14. Забороняється працювати біля необгороджених відкритих колодязів, шурфів, люків.

1.15. Робітник-асфальтобетонник повинен працювати тільки у спецодязі та спецвзутті, передбачених Типовими галузевими нормами: напівкомбінезоні бавовняному, черевиках шкіряних і рукавицях брезентових та в наколінниках брезентових.

Сигнальний жилет асфальтобетонник повинен одягати при проведенні ремонтних робіт на дорогах. Спецодяг та спецвзуття повинні бути справні і відповідати зросту та розміру робітника.

## 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Асфальтобетонник повинен:

–	оглянути своє робоче місце і підходи до нього;

–	за вказівкою майстра встановити на підходах до ділянки робіт інвентарні бар’єрні огорожі з необхідними дорожніми знаками;

–	дістати вказівки про порядок приймання асфальтобетонної суміші, яку підвозитимуть автомобілі-самоскиди;

–	одержати і оглянути ручні та механізовані інструменти, усунути всі виявлені несправності, замінити непридатні інструменти.

2.2. Асфальтобетонник повинен надіти спецодяг, спецвзуття.

При наявності небезпечних і шкідливих виробничих чинників асфальтобетонник повинен застосовувати засоби індивідуального захисту:

–	при роботі з механізованим інструментом – захисні окуляри;

–	при наявності аерозолів, пари органічних розчинників, приготуванні холодних мастик, ґрунтуванні основ розпорошувачем – респіратор РУ-60Н;

–	при ремонтних роботах – сигнальний жилет.

## 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Асфальтобетонник під час роботи повинен перебувати на своєму робочому місці, уважно стежити за сигналами, які подають водії автотранспорту, машиніст асфальтоукладача і майстер, не повинен відхилятися сторонніми розмовами і не перебігати дорогу перед рухомим транспортом.

3.2. Не дозволяється виходити під час роботи за встановлені огорожі на відкриту для руху автомобілів проїжджу частину.

3.3. При укладанні асфальтобетонної суміші на дорогах необхідно стояти обличчям до транспорту, що рухається, і механізмів.

3.4. Не допускається перебування на площадці управління працюючого асфальтоукладача, а також у бункері та біля робочих органів укладача.

3.5. Під час роботи асфальтоукладача не дозволяється тримати на рамі машини або робочої площадки робочий інструмент і опускати його в бункер укладача.

3.6. Забороняється виконувати будь-які роботи перед працюючим асфальтоукладачем.

3.7. Під час доставки асфальтобетону в автомобілях-самоскидах асфальтобетонник повинен виконувати такі вимоги з охорони праці:

–	в момент підходу автомобіля-самоскида до асфальтоукладача перебувати на обочині, протилежній тій, на якій відбувається рух;

–	не підходити до самоскида до повної його зупинки;

–	не ставати на підніжку автомобіля до його зупинки (при вимірюванні температури суміші, що лежить у кузові, та в інших випадках);

–	не перебувати під піднятим кузовом автосамоскида;

–	не переходити дорогу між асфальтоукладачем і автосамоскидом, який ще не зупинився;

–	не ставати на ходові частини і не влазити в кузов самоскида.

3.8. Біля бункера асфальтоукладача повинен бути тільки асфальтобетонник, який відповідає за подання потрібних сигналів водієві самоскида.

3.9. Щоб уникнути опіків, забороняється:

–	при завантаженні бункера асфальтоукладача перебувати поблизу бічних стінок бункера;

–	торкатись кожуха, що під вигладжуючою плитою, під час її підігрівання;

–	виймати руками каміння або інші предмети з асфальтобетонної суміші при укладанні. Виймати їх треба граблями, лопатою або спеціальними пристроями.

3.10. Очищати підняті кузови автосамоскидів від залишків асфальтобетонної суміші слід лопатою або скребком з подовженими держаками (не менше 2 м), стоячи на землі. Забороняється стояти на колесах і бортах самоскида і стукати по днищу.

Суміш, яка випала за стінки бункера асфальтоукладача при завантаженні, дозволяється перекидати в бункер тільки після остаточного вивантаження її з самоскида.

3.11. Забороняється видаляти залишки суміші з бункера асфальтоукладача при працюючих живильниках.

3.12. Під час роботи котків та інших самохідних машин не дозволяється проходити між ними, а також виправляти дефекти покриття (затирати пористі місця тощо) перед рухомим котком.

3.13. При вивантаженні асфальтобетонної суміші з самоскида для ручного укладання асфальтобетонник повинен стояти осторонь від кузова, що перекидається.

При заклинюванні заднього борту самоскида його слід відкривати спеціальними металевими гаками, стоячи збоку.

3.14. Розносити гарячу асфальтобетонну суміш совковими лопатами вручну можна на відстань не більше 8 м. Подавати гарячу суміш до місця укладання перекиданням не дозволяється.

3.15. При необхідності подачі гарячої асфальтобетонної суміші до місця укладання на відстань більше 8 м необхідно користуватися носилками з бортами із трьох боків висотою не менше 8 см або тачками з розвантажуванням перекиданням вперед.

3.16. Інструмент, який застосовується для опорядження асфальтобетонного покриття з гарячої суміші, забороняється підігрівати на вогнищі. Його слід підігрівати в пересувних жаровнях. Жаровні необхідно встановлювати в місцях, пожежобезпечних для робітників і транспорту.

3.17. Складати інструмент під час перерви в роботі дозволяється тільки на обочині проїжджої частини або в обгородженому місці.

3.18. Для випробування дефектних місць на асфальтобетонному покритті необхідно застосовувати пневматичні інструменти або, при малих обсягах робіт, спеціальні сокири з держаками завдовжки не менше, ніж 1 м, і кувалди.

3.19. При роботі з пневматичним інструментом необхідно дотримуватись таких заходів охорони праці:

–	надіти захисні окуляри;

–	включити подачу повітря тільки після того, як інструмент буде поставлений у робоче положення;

–	під час роботи відбійним молотком буртик піки повинен бути завжди притиснутий до букси;

–	піка відбійного молотка не повинна заглиблюватися в дорожнє покриття до упору кінцевої пружини;

–	не допускати холостого ходу інструменту;

–	при перенесенні тримати інструмент за держак або корпус (не дозволяється переносити інструмент за шланг або робочу частину);

–	при перервах у роботі, а також при переходах з одного місця на інше необхідно виключити подачу повітря до інструменту;

–	для кріплення шлангів слід застосовувати штуцери і затискачі. Кріпити шланги дротом забороняється;

–	шланги пневматичних інструментів треба оберігати від перекручування, різких вигинів і защемлення будь-яким предметом;

–	не працювати пневматичним інструментом, коли робоче місце не забезпечує стійкого положення.

3.20. Приєднувати до пневматичного інструменту і від’єднувати від нього гумовий шланг дозволяється тільки після виключення подачі повітря та зняття тиску у шлангах.

3.21. Інструмент має бути відрегульований так, щоб під час роботи не було сильної віддачі. При відчутті різко підвищеної вібрації необхідно повідомити про це майстра.

3.22. Забороняється затирання раковин і зарівнювання лабораторних вирубок на асфальтобетонному покритті без обгородження ділянки роботи переносними дорожніми знаками “Ремонтні роботи”.

3.23. При розігріванні бітуму на лінії в пересувних бітумних котлах необхідно додержуватись таких вимог:

–	встановлювати котел на відстані 50 м від місця роботи;

–	бітум завантажувати в котел поступово, невеликими кусками, не допускаючи розбризкування;

–	котел завантажувати бітумом не більше, ніж на 2/3 його місткості, щоб не допустити витікання при нагріванні.

3.24. При розливанні бітуму автогудронатором забороняється перебувати ближче, ніж за 15 м від місця розливання.

3.25. Забороняється відпочивати (сидіти або лежати) в зоні працюючих механізмів, на проїжджій частині дороги та поблизу від місця руху транспорту. Приймати їжу і відпочивати слід у безпечному місці, указаному майстром.

3.26. Під час грози дорожньо-будівельні роботи слід припинити, а робітникам сховатись у пересувних вагончиках.

3.27. При нанесенні ізоляційних мастикових матеріалів на гарячі поверхні слід надівати захисні окуляри.

## 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт асфальтобетонник повинен:

–	погасити топку пересувного бітумного котла (при розігріванні бітуму в ньому) і закрити горловину котла кришкою;

–	очистити бункер асфальтоукладача;

–	упорядкувати робоче місце і проходи;

–	включити сигнальне освітлення на огорожі (бар’єрі);

–	очистити ручний, механізований інструмент і пристрої та прибрати у призначене для зберігання місце;

–	очистити від пилу та іншого бруду спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту та скласти їх у відведене місце;

–	вимити руки і обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

4.2. Про всі неполадки, помічені під час роботи, слід повідомити інженерно-технічного працівника.

## 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В разі спінювання бітуму інтенсивно перемішувати його мішалкою, не допускаючи проникнення бітуму в топку. Якщо перемішуванням зменшити спинання на вдається, – через кран перелити частину бітуму в запасну ємність.

5.2. При займанні бітуму в котлі необхідно негайно щільно закрити кришку котла і трубу, погасити топку.

5.3. В разі пожежі негайно відійти на безпечну відстань, повідомити пожежну охорону і вжити заходів до гасіння.

5.4. Для гасіння бітуму, що пролився з котла, необхідно застосовувати вуглекислотні вогнегасники і пісок. Забороняється використовувати для цього воду.

5.5. При нещасних випадках асфальтобетонник повинен уміти надавати першу долікарську допомогу, при необхідності, повинен викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію про те, що сталося.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт		 ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог		  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)