______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

# ДЛЯ ГРОХОТНИКА

## 1. Загальні положення

1.1. До роботи на грохотах допускаються особи, які досягли 18 років, мають посвідчення на право виконання роботи на грохотах, визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Грохотник, поступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи, безпосередньо на робочому місці грохотник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Грохотник після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого грохотника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці грохотник повинен проходити:

–	періодично, не рідше одного разу на квартал;

–	при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

–	у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимоги з охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Забороняється приходити на роботу в нетверезому стані і розпивати на роботі спиртні напої.

1.6. Палити дозволяється тільки у встановлених для цього місцях.

1.7. Грохотник повинен працювати у спецодязі та спецвзутті, що передбачені Типовими галузевими нормами: костюмі та рукавицях бавовняних, а взимку додатково повинен одягати куртку і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці та валянки.

Грохотник при роботі на грохоті повинен одягати протишумову каску.

Спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту повинні відповідати зросту та розміру грохотника.

1.8. Грохотник повинен знати технологію виробництва робіт, інструкцію заводу-виробника по експлуатації грохота, інструкцію по охороні праці, правила внутрішнього розпорядку дорожньої організації.

1.9. Робоче місце грохотника (кабіна огляду) та робоча зона обслуговування грохота повинні задовольняти нормам охорони і безпеки праці. Основними шкідливими виробничими факторами, які діють на грохотника, являються запиленість, вібрація та шум.

1.10. Нормативні показники цих факторів не повинні перевищувати:

–	запиленість – для кварцового пилу до 2 мг/м3 при вмісті кварцу більше 10%; до 6 мг/м3 при вмісті кварцу 10% і менше;

–	вібрація до 92 дБ;

–	шум – 80 – 85 дБА (робоча зона).

1.11. Запобіжні заходи від шкідливих факторів, виникаючих при роботі грохота, це:

–	пилу – зрошення водою, аспірація;

–	вібрації – установка обладнання грохота, кабіни на вібропоглинаючій основі;

–	шуму – установка звукопоглинаючої кабіни;

–	пилу, вібрації і шуму – засоби індивідуального захисту.

1.12. На робочому місці грохотника повинні бути:

–	необхідний інструмент;

–	мастильний інвентар;

–	протипожежний інвентар;

–	зв’язок (телефон);

–	засоби індивідуального захисту (респіратор, навушники, гумовий килимок, пилозахисні окуляри), долікарська допомога (аптечка);

–	засоби особистої гігієни (рушник, мило, рукомийник, скринька для засобів особистого захисту);

–	питна вода (кип’ячена);

–	достатнє освітлення (50 – 100 лк);

–	технічна документація по експлуатації грохота, інструкція з охорони праці, інструкція по наданню першої долікарської допомоги.

1.13. Грохотник повинен знати значення звукової та світлової сигналізації.

1.14. Обладнання системи грохочення повинно бути надійно заземлено.

1.15. Перебування сторонніх осіб у зоні роботи грохота заборонено.

1.16. Пересування грохотника за межами обладнання допускається тільки передбаченими для цього проходами, сходами і площадками.

1.17. Всі площадки, перехідні містки і сходи повинні бути міцні, стійкі і мати поруччя заввишки не менш як 1 м з перекладною і суцільною обшивкою по низу поруччя на висоту 0,14 м.

1.18. Робочі площадки, розташовані на висоті понад 2 м, повинні бути обгороджені поруччям і обладнані сходами.

1.19. За відсутності або несправності захисних обгороджень, систем сигналізації, аспірації та блокування експлуатація виробничого обладнання забороняється.

1.20. Роботи, зв’язані з обслуговуванням та доглядом за грохотами, необхідно виконувати тільки справним інструментом, який необхідно зберігати у спеціальній шафі, ящику.

Інструмент і пристрої треба використовувати тільки за призначенням.

1.21. Для догляду за обладнанням грохотник повинен використовувати обтиральні матеріали.

Зберігання чистого і використаного обтирального матеріалу має бути роздільним у металевих ящиках, що закриваються кришками.

Ящики з використаним обтиральним матеріалом слід очищати в міру їх наповнення.

1.22. Забороняється зберігання легкозаймистих речовин (бензин, гас та ін.) на робочих місцях.

1.23. Для переносного освітлення слід користуватись лампами напругою не вище 12 В.

1.24. Чистити виробниче обладнання треба спеціально призначеним для виконання цих робіт інструментом (щітками, скребками, гаками та ін.).

1.25. Приймати їжу слід тільки у спеціально обладнаних приміщеннях.

Забороняється пити воду з виробничого і технічного водопроводу. Поблизу робочих місць мають бути встановлені бачки з питною водою, фонтануючі краники або фляги з водою.

1.26. Усі виробничі приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами гасіння пожежі, пожежним інвентарем: вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, ящиками з піском, відрами, лопатами, баграми, азбестоповстяними покривалами або брезентом.

1.27. Перед початком огляду, мащення, регулювання та ремонту обладнання експлуатація машин і механізмів повинна бути припинена.

1.28. До ремонту обладнання дозволяється приступати тільки після очищення і промивання від матеріалу і пилу, що залишилися в них.

1.29. При ремонті технологічного обладнання електрична схема привода має бути відключена, а на пускових пристроях вивішені плакати “Не включати – працюють люди”.

1.30. Працювати всередині обладнання з обертовими роторами дозволяється тільки після надійного закріплення відкритих кришок корпусів (кожухів) цього обладнання в положенні, що виключає можливість довільного закривання кришки.

1.31. Знімати і встановлювати деталі та вузли обладнання масою понад 30 кг слід механізованим способом.

1.32. Усі роботи по закріпленню стропами вантажів, що піднімаються, треба вести в рукавицях.

Забороняється підтягування деталей і вузлів підйомними механізмами по землі, підлозі, рейках і т.п. шляхом навскісного натягання канатів.

1.33. Талі для надійного утримування вантажу на будь-якій висоті при підніманні та опусканні повинні мати самогальмуючі пристрої.

1.34. Талі необхідно прикріплювати до надійної опори. Опори треба перевірити на міцність з урахуванням зусилля, яке діє на них при підніманні й опусканні вантажу, власної ваги талі та динамічних навантажень, що виникають при роботі.

1.35. Очищення вручну розвантажувальних воронок грохотів і спускання грохотника у розвантажувальні воронки можуть бути допущені за наявності наряд-допуску під наглядом керівника робіт (майстра, начальника зміни, цеху).

1.36. Грохотники повинні надівати запобіжні пояси і прив’язуватись до міцної опори, зазначеної в наряд-допуску. Трос або канат при проведенні робіт повинен перебувати в натягнутому стані.

1.37. Роботи механізованим інструментом з приставних драбин забороняються.

1.38. При роботі зубилом та іншими ручними інструментами для рубання, різання та зачищення металу грохотник повинен користуватися спеціальними запобіжними окулярами, а в разі потреби – захисними екранами.

1.39. Після ремонту необхідно випробувати грохот.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи грохотник повинен одягти спецодяг, застебнути рукава куртки, волосся прибрати під головний убір. Заправити одяг слід так, щоб не звисали краї.

Забороняється працювати в легкому взутті (тапочках, босоніжках і т.п.).

2.2. Слід упорядкувати робоче місце, прибрати всі сторонні предмети, що заважають роботі, перевірити наявність і справність інструментів і пристроїв, потрібних для експлуатації грохотів, і розмістити їх у зручному для використання порядку.

2.3. Перед запуском грохотів необхідно старанно оглянути всі кріплення, звернувши увагу на кріплення неврівноважуючих вантажів.

2.4. Перед початком роботи грохотник повинен перевірити:

–	справність пускових і сигнальних пристроїв;

–	надійність заземлення системи грохочення;

–	справність освітлення.

2.5. Передпускову перевірку і пуск електродвигунів необхідно проводити в діелектричних рукавицях.

2.6. Про всі помічені несправності та неполадки грохотник повинен повідомити інженерно-технічного працівника. Забороняється робота на несправному обладнанні.

2.7. Перевірити, щоб у системі мащення обладнання були пристрої (щитки, збирачі, коробки, піддони, листи), які не допускають розбризкування та розливання мастила.

2.8. Перед пуском грохота необхідно пересвідчитись у відсутності сторонніх осіб і предметів у робочій зоні.

2.9. Запускати грохот можна тільки після попереджувального сигналу.

2.10. Перевірити наявність в розвантажувальних і завантажувальних воронках грохотів по всій їх ширині пристроїв, що захищають від викидів кусків каменя.

2.11. Перевірити наявність засобів пожежогасіння та аптечки.

## 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи грохотів забороняється:

–	проводити очистку, техобслуговування, ремонт і регулювальні роботи;

–	виймати негабаритну сировину і сторонні предмети;

–	знімати або закріплювати огорожу;

–	ліквідувати завали матеріалу на ситах, у завантажувальних і розвантажувальних воронках;

–	класти на раму грохота і його підтримуючі конструкції інструмент, деталі, пристрої та інші предмети.

3.2. Під час роботи необхідно стежити за ступенем завантаження грохота.

Забороняється включати і виключати грохот, завантажений гірською масою (за винятком аварійних випадків).

3.3. Шурування у випускних отворах живильників, які подають матеріал на грохот, а також у завантажувальних воронках при працюючих живильниках і грохотах може бути допущене тільки за наявності спеціальних шурувальних отворів.

3.4. Під час роботи грохота необхідно стежити за тим, щоб були нормально змащені підшипники машини і електродвигуна, справні доступні частини грохота і нормальний шум вібруючої деки.

При порушенні нормального шуму сит грохота та ослабленні їх натягу грохот слід зупинити і несправність усунути.

3.5. При сильних коливаннях віброгрохота його слід відключити.

3.6. Грохотнику забороняється доручати будь-кому пуск, зупинку й обслуговування грохотів.

3.7. Забороняється торкатись електрообладнання, клем, електропроводів і арматури загального освітлення, а також відкривати двері електричних шаф.

3.8. При припиненні подачі електроенергії або зупинці обладнання з якоїсь іншої причини всі електродвигуни, самозапуск яких неприпустимий, повинні мати пристрої для автоматичного відключення.

3.9. Грохоти, а також їх завантажувальні та розвантажувальні пристрої при сухому грохоченні повинні бути герметизовані, щоб не допустити проникнення пилу у виробничі приміщення.

3.10. При мокрому грохоченні, щоб уникнути викиду води на площадку обслуговування, грохоти мають бути обгороджені з боку площадки обслуговування суцільними металевими листами заввишки не менш як 0,8 м.

3.11. Всі рухомі частини машин і механізмів повинні мати огорожу, що виключає доступ до них під час роботи.

3.12. При роботі грохота необхідно контролювати надійність герметизації аспированих вузлів і стежити за роботою систем аспірації та гідрознепилювання.

3.13. Знімати пилозахисні кожухи з машин і механізмів під час роботи забороняється.

3.14. Будь-яка зміна режиму роботи грохотів повинна проводитись тільки за встановленим сигналом.

3.15. Залишати без нагляду працююче обладнання забороняється. В разі потреби короткочасної відсутності грохотник повинен попередити інженерно-технічного працівника.

## 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи грохотник повинен:

–	упорядкувати робоче місце, очистити сита грохотів від налиплого бруду, очистити робочу площадку;

–	оглянути механізми грохотів, перевірити затягнення всіх болтових з’єднань, підтягнути ослаблені кріплення;

–	при потребі, змастити підшипники машин і електродвигуна;

–	прибрати інструмент і пристрої в інструментальний ящик.

4.2. При роботі грохотів у дві зміни і більше грохотник повинен заповнити змінний журнал роботи грохота, здати своє робоче місце зміннику або майстру і повідомити його про всі наявні несправності та недоліки, виявлені під час роботи, і про вжиті заходи до їх усунення.

4.3. Після закінчення роботи зняти і вичистити спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, покласти їх у відведене для зберігання місце.

4.4. Вимити з милом руки і обличчя або прийняти душ.

Забороняється мити руки мастилом, емульсією, гасом, а також витирати їх ганчірками, забрудненими від протирання обладнання.

## 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Грохотник повинен негайно (аварійно) відключити обладнання за таких обставин:

–	при поломці механізмів грохотів (або для недопущення їх поломки);

–	при появі диму чи вогню з електродвигуна або пускорегулюючої апаратури;

–	при значному зниженні числа обертів електродвигуна, що супроводиться швидким його нагріванням;

–	при утворенні завалів матеріалу на ситах, у завантажувальних і розвантажувальних воронках.

5.2. В разі потреби зупинити грохот слід подати сигнал “стоп” і тільки після того, як буде зупинений подаючий конвеєр, зупинити грохот.

5.3. При виявленні несправностей і неможливості усунути їх своїми силами грохотник повинен негайно повідомити про це інженерно-технічного працівника.

5.4. При раптовому припиненні подачі електроенергії всі електродвигуни, що не мають пристроїв автоматичного відключення, повинні бути відключені вручну.

5.5. При нещасному випадку грохотник повинен уміти надати першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію.

5.6. Пуск грохота після аварійної зупинки виконувати тільки з дозволу та в присутності майстра чи механіка.

5.7. При виникненні пожежі необхідно негайно знеструмити обладнання в зоні пожежі або загоряння і вжити заходів для гасіння вогню.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт		 ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог		  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)