______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД  ЧАС  ВИКОНАННЯ  РОБІТ

НА  ЛІСОПИЛЯЛЬНИХ  РАМАХ

- Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Верстатник лісопиляльної рами (далі верстатник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та верстатника.

1.3. Власник повинен застрахувати верстатника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я верстатника з вини власника, він (верстатник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції верстатник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. Лісопиляльні рами призначені для розпилювання на дошки і бруски колод, кряжів, брусів.

1.6. До роботи на лісопиляльних рамах допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і мають відповідне посвідчення; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.7. Верстатник повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.7.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.7.4. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.7.5. Не захаращувати своє робоче місце.

1.7.6. Вміти надавати першу медичну допомогу.

1.7.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.7.8. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на верстатника:

- ураження електричним струмом;

- удари, переломи кінцівок, поранення;

- засмічення очей;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищені вібрація, вологість повітря в робочій зоні;

- захаращення робочої зони;

- несправність рами, пристосувань;

- відсутність огородження.

1.9. Верстатник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту:

- комбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- черевики шкіряні;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.

1.10. Кожна лісопиляльна рама закріплюється за верстатником наказом по підприємству.

Біля рами вивішується табличка з прізвищем верстатника.

1.11. Лісопиляльна рама повинна бути забезпечена:

1.11.1. Швидкодіючими пристроями для включення та виключення електродвигуна.

1.11.2. Гальмовим обладнанням.

1.11.3. Необхідними захисними засобами та огородженням.

1.12. В лісопиляльній рамі повинні бути огороджені:

1.12.1. Привод.

1.12.2. Механізм подачі.

1.12.3. Кривошипно-шатунний механізм.

1.12.4. Отвори у воротах станини рами.

1.13. Огородження кривошипно-шатунного та подавального механізмів та дверці огородження привода в двоповерхових рамах повинні бути зблокованими з пусковим та гальмовим обладнанням.

1.14. Механізм подачі повинен діяти вперед і назад безвідмовно.

1.15. Гальма повинні бути відрегульовані так, щоб рама зупинялась в потрібному положенні.

1.16. Отвори в підлозі для пропуску шатунів, деталей механізму подачі, важелів керування повинні бути огороджені листовою сталлю товщиною не менше 5 мм з вирізами відповідної конфігурації.

1.17. Простір між рейками рамного шляху необхідно застилати врівень з головкою рейок, по обидва боки рейкового шляху необхідно настилати пандус.

1.18. В кінці шляху затискного і подавального візка слід встановлювати обмежувачі.

1.19. Кліщі рамних візків повинні бути справними з слабиною маховичка 10-15°.

1.20. Для очистки від тирси, кори і сміття необхідно застосувати металеві щітки.

1.21. На колесах обох візків необхідно встановлювати металеві козирки на висоті 3 мм від головки рейки, щоб не допускати попадання ніг верстатника під колеса.

1.22. На робочому місці повинна бути надійна світлозвукова сигналізація для зв'язку робітників, що знаходяться на різних поверхах.

1.23. Колодотяг для подачі до лісопиляльної рами матеріалу повинен мати автоматичний скидач.

1.24. Якщо між підлогою та нижнім подавальним вальцем лісопиляльної рами просвіт більше 100 мм, він повинен бути перекритий решіткою.

1.25. Лісопиляльна рама повинна бути освітленою денним або електричним світлом так, щоб весь стіл і ріжучий інструмент були виразно видні і щоб на них не потрапляли косі тіні, що затрудняють нагляд за роботою.

1.26. Магнітні пускачі та рубильник для пуску електродвигуна повинні надійно захищатись від попадання пилу і вологи.

Розташовувати їх необхідно так, щоб верстатнику зручно було включати та виключати електродвигун.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, щільно застібнути спецодяг.

2.2. Уважно оглянути весь комплекс лісопиляльної рами; з'ясувати у попередній зміні які недоліки були під час роботи; прийняти заходи по їх усуненню.

2.3. Перевірити правильність та надійність установлення захисних огороджень, захисного заземлення та інших пристосувань.

2.4. Змастити всі частини, що труться, згідно з картою змащення.

2.5. Оглянути стан пускової та захисної апаратури, наявність захисного заземлення.

2.6. Особливу увагу звернути на кріплення ріжучого інструменту (пил).

2.7. Для перевірки правильності підготовки (налагодження) лісопиляльної рами необхідно:

2.7.1. Провернути робочий вал.

2.7.2. Пустити раму на холостому ході (під час роботи вона повинна давати рівний звук; станина не повинна вібрувати).

2.7.3. 3робити випробувальну обробку деревини.

2.8. Перевірити наявність та справність необхідних інструментів, пристосувань.

2.9. Одержати завдання від керівника робіт.

2.10. Непотрібні предмети, інструмент та інші речі перед початком роботи необхідно прибрати з рами.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється працювати в незастібнутому спецодязі, переодягатись біля рами, класти на неї одяг та інші предмети.

3.2. Забороняється працювати на лісопиляльній рамі, яка не має захисного заземлення корпуса електродвигуна, пускової апаратури.

3.3. Перед включенням верстата і під час його роботи забороняється присутність біля рами сторонніх осіб.

3.4. Перед пуском верстата верстатник повинен кожний раз попереджувати про це підсобних робітників.

3.5. Після пуску верстата деревину для обробки можна подавати тільки тоді, коли вал ріжучого інструменту набере повне число обертів.

3.6. Подачу деревини для обробки на ріжучий інструмент слід виконувати плавно, без ривків та штовхань.

3.7. 3абороняється обробляти обледенілу деревину, деревину з цвяхами та іншими металевими включеннями; за наявності на ній налиплої глини, бетону та інше.

3.8. Забороняється наближати руки до ріжучого інструменту та торкатися до обертаючих частин верстата, стояти напроти ріжучої частини.

З.9. Не допускається застосування контрвантажів для допоміжних візків.

3.10. Для більшої рівноваги матеріалу, що розпилюється, за рамою необхідно закріплювати направляючий ніж.

3.11. Верхні кінці рами необхідно пускати зразу ж після того, як вершок матеріалу опуститься на задній подавальний валок.

3.12. Не дозволяється витягувати куски деревини чи кори, які застряли, підтримувати руками, ногами, тулубом дошки і горбили, що виходять із рами, обрубувати сучки, зчищати тирсу, обпиратися на рухомий матеріал, відкривати ворота або викочувати валці до повної зупинки рами.

3.13. Видалення тирси, відходів та пилу з верстата і місць, розташованих біля його рухомих частин, дозволяється виконувати після повної зупинки верстата, за допомогою щітки з довгою рукояткою чи мітли, або здуванням ручними міхами.

З.14. 3абороняється очистка верстата безпосередньо рукою чи ганчіркою.

3.15. У разі відлучення верстатника необхідно відключити верстат, закрити рубильник на замок. Відлучатися можна тільки після повної зупинки верстата.

З.16. Верстатник повинен слідкувати за роботою підручних, які повинні:

3.16.1. Знімати деталь, яка обробляється, з верстата тільки після того, як вона пройде за межі ріжучого інструменту.

3.16.2. Повертаючи деталь верстатнику для повторного різання, переміщати її в боці від верстата та паралельно йому.

3.16.3. Складати деталі необхідно в штабелі чи на візок, не захаращуючи робочого місця.

3.16.4. Своєчасно очищати робоче місце та проходи біля нього від обрізок та тирси.

З.17. Верстатник не повинен передавати підручному та іншим особам та приймати від них будь-які предмети через працюючий верстат.

3.18. Під час роботи забороняється ставати та сідати на станину верстата, а також опиратися на нього.

3.19. Під час ремонту пильні рамки в верхньому і проміжному положенні слід закріплювати спеціальними пристроями.

3.20. На чотиривальцевих лісопиляльних рамах дозволяється розпилювати колоди не коротші за 3 м.

3.21. На робочому місці забороняється палити.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстат, закрити рубильник.

4.2. Упорядкувати робоче місце - прибрати стружку, ошурки, тирсу та інше.

4.3. Інструменти та пристосування необхідно перевірити і підготувати до наступної роботи і покласти у відведене для них місце.

4.4. Оброблені вироби повинні бути складеними у відведене для них місце.

4.5. 3няти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час роботи на лісопиляльній рамі можуть створитися аварійні ситуації, які можуть привести до аварії і нещасних випадків: ураження електричним струмом, виліт заготовок та їх осколків, виліт інструменту, відсутність захисних огороджень та інше.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації треба негайно відключити верстат від електромережі; загородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежегасіння. 	5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт	  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог	  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)