____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  СЛЮСАРЯ  ПО  ВИГОТОВЛЕННЮ

ТА  МОНТАЖУ  ПОВІТРОПРОВОДІВ

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

1.3. За даною інструкцією слюсар по виготовленню та монтажу повітроводів (далі - слюсар) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяці (повторний інструктаж). Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує і слюсаря.

1.4. Власник повинен застрахувати слюсаря від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я слюсаря з вини власника, він (слюсар) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції слюсар несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. Слюсарем по виготовленню та монтажу промислової вентиляції можуть бути особи не молодше 18 років, які мають професійні знання та навики роботи за даною спеціальністю, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Слюсар повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.7.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром та по якій проінструктований.

1.7.4. Не виконувати вказівки які суперечать правилам охорони праці.

1.7.5. Пам'ятати про особливу відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.8. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на слюсаря:

- підвищений рівень шуму та вібрації в робочій зоні;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- ураження електричним струмом;

1.9. Слюсар забезпечується спецодягом:

- комбінезон бавовняний;

- черевики кожані з жорстким підноском;

- рукавиці комбіновані;

- постійно зайнятим тільки на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці, валянки.

1.10. Виконувати заготівельні та монтажні роботи дозволяється тільки при достатньому освітленні.

1.11. Інструмент для виготовлення повітропроводів повинен бути справним і відповідати вимогам:

1.11.1. Молотки, кувалди повинні мати поверхню бойка злегка випуклу, гладку, не збиту, без задирок, тріщин і повинні бути міцно закріплені м'яким стальним зайоршеним клином на дерев'яній ручці, поверхня якої повинна бути гладкою, рівнозачищеною, без тріщин, задирок, сучків, овального перетину, з незначним потовщенням к вільному кінцю.

1.11.2. Напилки та інший ручний інструмент з загостреними неробочими кінцями повинні бути міцно закріпленими в гладко точеній та рівно зачищеній рукоятці.

Вона повинна мати довжину в залежності від довжини інструменту, але не менше 150 мм і повинна бути стягнута металевим кільцем. Робити без ручок забороняється.

1.11.3. Ударні інструменти (шлямбури, зубила, крейцмейселі, керни та інше) не повинні мати скошених або збитих затилків з задирками, вм'ятин, вибоїв, тріщин. Довжина інструмента повинна бути не менше 150 мм.

При роботі кувалдою зубило необхідно утримувати рукояткою довжиною не менше 0,7 м. Ріжучу кромку зубила заточують під кутом в залежності від матеріалу, що оброблюється: для рубки чавуну - 70°, для сталі - 60°, для міді - 45°.

1.11.4. Гайкові ключі для зборки та разбірки болтових з'єднань повинні відповідати розмірам головок болтів та гайок та бути без тріщин, вибоїн, задирок. Губки ключів повинні бути паралельними. Забороняється подовжувати ключі контрключами та інше.

1.11.5. Гострогубці та плоскогубці не повинні мати вищерблених рукояток. Губки їх повинні бути гострими, цільними, невищербленими, а плоскогубці мати справну насічку.

1.11.6. Струбцини для скріплення двох - трьох деталей під зварювання повинні бути рівними без вибоїн та тріщин.

1.11.7. Пили (ножівки та інші) повинні мати правильний розвід та бути добре закріпленими.

1.11.8. Лещата на верстаках встановлюють на відстані не менше 1 м один від одного (ширина верстака повинна бути не менше 0,75 м). Робітники повинні бути захищені від відлітаючих частинок сіткою висотою не менше 1 м с діаметром вічка не більше 3 мм.

1.11.9. Кінці ручних інструментів для перевірки совісності отворів при монтажі не повинні бути збитими.

1.11.10. На ріжучих кромках покрівельних ножиць не повинно бути викришених місць, вм'ятин та помітних слідів притуплення; болт-вісь, який скріплює половинки ножиць, повинен дозволяти регулювання нормального зазору між ними, щоб різати метал без задирок.

1.11.11. Поверхні киянок повинні бути без тріщин та вибоїв.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Привести в порядок спецодяг, заправити його, одягти головний убір.

2.2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати сторонні речі, звільнити проходи.

2.3. Впевнитись в наявності необхідного інструменту, пристосувань та їх справності.

2.4. Розташувати інструмент, пристосування в необхідному та безпечному для праці порядку.

2.5. Впевнитись в достатньому освітленні, але щоб світло не осліплювало очі.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При роботі з ручним інструментом необхідно:

3.1.1. Користуватися захисними сітчастими окулярами.

3.1.2. Бити молотком в напрямку до огорожі або стіни.

3.1.3. Прибирати металеву стружку та пил спеціальними щітками.

3.1.4. При зборці фасонних частин та повітропроводів застосовувати спеціальні підтримки.

3.1.5. На верстатах, ножицях, вальцях та інших механізмах дозволяється працювати тільки тим, за ким закріплені ці механізми.

3.1.6. Робітники, зайняті на виготовленні вентиляційних повітроводів, повинні виконувати заходи безпеки.

3.1.7. Підлога навкруги вальців, ножиць та інших механізмів повинна бути рівною та не слизькою.

3.1.8. Метал при рубці та правці необхідно міцно закріпляти в лещатах.

3.1.9. При одноразовій роботі з зварником слюсар повинен користуватися ширмами або окулярами з світлофільтрами.

3.1.10. Для уникнення опіків та шкідливої дії хімічних речовин та кислот при лудінні необхідно працювати в гумових рукавичках, чоботах та прогумованих фартуках.

3.1.11. При обробці металу в вальцях необхідно ретельно слідкувати за одягом, щоб не було звисаючих кінців; працювати без головного убору забороняється.

3.1.12. Для запобігання попадання пальців рук під ніж важільних та інших ножиць необхідно користуватися запобіжними лінійками та іншим пристосуванням.

3.1.13. Гнуття металу, товщина якого перевищує товщину, встановлену паспортом даного верстата, забороняється.

3.2. При монтажі вентиляційних повітроводів необхідно дотримуватись таких вимог:

3.2.1. Підіймати повітроводи необхідно випробуваними та перевіреними механізмами, особливу увагу слід звертати на неприпустимість тертя канатів о різні предмети та стіни.

З 2.2. Монтаж повітроводів необхідно проводити не менш ніж двома робітниками з помостів, риштувань, колисок та настилів, виготовлених з міцного матеріалу; вони повинні бути виготовлені та встановлені згідно з планом виконання робіт (ПВР) та випробувані.

3.2.3. Влаштування тимчасових опор, підставок, використовування випадкових предметів, а також монтаж повітроводів з приставних драбин, забороняється.

3.2.4. При виконанні робіт на висоті необхідно користуватися випробуваними та перевіреними запобіжними поясами.

3.2.5. Закріпляти повітроводи по будівельним конструкціям допускається тільки з письмового дозволу виконроба (майстра) генпідрядника.

3.2.6. Досягати збіг отворів фланців при з'єднанні повітроводів необхідно оправками, а не пальцями.

3.3. Під час герметизації стиків синтетичними клеями необхідно:

3.3.1. Матеріал зберігати в герметичній посудині.

3.3.2. Працювати в захисних рукавичках, або користуватися пастами.

3.3.3. Під час перерв в роботі та після закінчення роботи і, особливо, перед вживанням їжі, необхідно мити руки миючими засобами та ретельно їх витирати індивідуальним рушником.

3.3.4. Зберігати та застосовувати клеї з урахуванням пожежної безпеки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце, відходи від заготівельних робіт, клеї скласти у відведене для них місце.

4.2   Відключити від мережі всі електроспоживачі.

4.3. Інструмент, пристосування, механізми протерти, змастити та покласти в спеціально відведене для них місце.

4.4. Зняти спецодяг, помити руки, лице з милом; при можливості прийняти душ.

4.5. Повідомити виконроба (майстра) про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Припинити роботу, відключити всі електроспоживачі, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. Повідомити про те що сталося виконробу (майстру).

5.3. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1 .Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2.Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3.Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при кровотечі.

5.4.4.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.4.4.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.4.4.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт		 ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог		  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)