_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД  ЧАС  РОБОТИ  З  ЕПОКСИДНИМ  КЛЕЄМ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією робітник інструктується перед   початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та робітника.

1.3. Власник повинен застрахувати робітника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я робітника з вини власника, він (робітник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До виконання робіт з епоксидним клеєм допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання з безпечних методів роботи з епоксидним клеєм і мають відповідне посвідчення; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. До виконання робіт з епоксидним клеєм не допускаються особи, які схильні до алергічних хвороб.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на робітника при роботі з епоксидним клеєм:

- дія шкідливої пари на органи дихання; слизові оболонки очей;

- підвищена запиленість при механічній обробці епоксидної смоли;

- наркотична дія пари різних розчинів і наповнювачів.

1.8. Робітник, який працює з епоксидними клеями, забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою).

1.9. Виносити спецодяг з дільниці, а також видавати його додому для прання забороняється.

1.10. Прання спецодягу на виробництві повинно виконуватись механічним способом і окремо від іншої білизни.

1.11. Заміна спецодягу повинна виконуватись щотижня, а в випадках його обливання - негайно.

1.12. Зберігання і приймання їжі, а також паління в виробничих приміщеннях забороняється.

1.13. Для попередження контакту шкіри рук з епоксидними смолами та затверджувачами всі працівники повинні бути забезпечені поліетиленовими рукавичками на бязевій підкладці.

1.14. Для захисту шкіри рук від дії смол і затверджувачів рекомендується застосовувати захисні пасти (мазі) типу мазі Селиського, ХИОТ-6, пасти Миколан, ИЕД-1 та інші.

1.15. Робітник, який працює з епоксидним клеєм, повинен:

1.15.1. Знати дію пари розчинників, наповнювачів, затверджувачів на організм людини (додаток 1).

1.15.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.15.3. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.15.4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктований.

1.15.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.15.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.15.7. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону.

1.15.8. Не захаращувати робоче місце.

1.16. Всі виробничі приміщення по приготуванню епоксидних клеїв повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, а робочі місця місцевою витяжною вентиляцією.

1.17. Місцева витяжна вентиляція повинна обладнуватись у термостатів, автоклавів, сушильних шаф.

1.18. Стіни виробничих приміщень повинні бути обштукатурені і пофарбовані нітроемалевою фарбою на 2/3 по висоті.

1.19. Підлога в робочих приміщеннях повинна бути з матеріалів, стійких до дії агресивних речовин і які легко піддаються вологому прибиранню.

Підлога повинна мати відповідний ухил та обладнана трапами для відведення води.

1.20. Для організації природного провітрювання в літній період всі віконні перерізи виробничих приміщень повинні мати відкриваючі рами і фрамуги з нескладними механізмами їх відкривання.

1.21. В приміщеннях для роботи з епоксидними смолами, крім загальної умивальні і душової, повинні бути встановлені раковини з підведеною холодною і гарячою водою.

При умивальниках обов'язково повинно бути м'яке мило, щітки і паперові рушники чи серветки.

1.22. Цеха, приміщення по застосуванню епоксидних смол повинні бути обладнані питними фонтанами та установками з газованою водою.

1.23. Побутові приміщення повинні бути ізольованими від виробничих.

1.24. Робочі столи, на яких виконують роботи з застосуванням епоксидних смол, повинні бути покриті міцним білим папером.

Обробку дрібних деталей епоксидними смолами чи компаундами на їх основі можна також виконувати на спеціальних металевих підносах, які покриті папером, який легко прибирається при забрудненні.

1.25. Для збирання забрудненою смолою паперу та обтирального матеріалу, в приміщенні повинні встановлюватись металеві ємності.

Вони повинні регулярно очищатися, а їх вміст спалюватись.

1.26. Компоненти, які використовуються при приготуванні епоксидних клеїв, повинні мати заводські паспорти і зберігатись на складі згідно з правилами зберігання хімічних матеріалів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Перевірити і одягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.

2.3. Звільнити робоче місце від усього зайвого.

2.4. Перевірити наявність та справність інструменту, обладнання, пристосування, розкласти їх в зручному і безпечному порядку при користуванні.

2.5. Приготувати необхідні для роботи матеріали.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. В виробництві епоксидних компаундів повинна забезпечуватись безперервність виробничого процесу.

3.2. Для підготовки поверхонь конструкцій, які будуть склеюватись, необхідно:

3.2.1. Поверхні очистити від нерівностей, мастильних плям. Для цього застосовується піскоструминна обробка.

3.2.2. При піскоструминній обробці забороняється знаходження людей в радіусі 10 м.

3.2.3. Мастило та інші жирні плями, які перешкоджають склеюванню, виводять 10%-ним розчином каустичної соди -  1,5л на 1 м2; розчинниками.

3.2.4. Перед склеюванням поверхня бетону повинна бути повністю просушеною (стиснутим повітрям, гарячим повітрям).

При обробці видаляють поверхову плівку, яка не є міцною, і поверхня бетону стає шорсткою.

3.3. Технологія приготування клейових композицій складається з операцій:

3.3.1. Попередня пластифікація розігрітого до 60-80 С епоксида і послідуючого охолодження при температурі навколишнього повітря.

3.3.2. Введення в пластифікований полімер затверджувального компонента.

3.3.3. Введення в рідку частину клею наповнювача і перемішування клейової композиції.

3.4. Для перенесення готового для використовування клею до місця його нанесення слід використовувати відра з оцинкованої сталі.

При наповненні клеєм відро слід не доливати його на висоту 10 см.

3.5. Нанесення епоксидних смол і компаундів на виріб здійснюється щітками, шпателями, лопаточкою та іншими пристосуваннями з захисними екранами (металевими чи з цупкого картону) на ручках.

3.6. Влітку епоксидні клеї рекомендується готувати на відкритому повітрі.

Робітники повинні знаходитись з навітряного боку, щоб вітер уносив від них токсичні пари, які виділяються при приготуванні клею.

3.7. Дозволяється приготування клею в невеликій кількості (10-15 кг в зміну) в загальних приміщеннях (з легко відкриваючими вікнами і фрамугами для провітрювання приміщення) але на спеціальних робочих місцях, обладнаних місцевим відсмоктувачем повітря.

3.8. Підняття робітників на опору чи помости по драбині з відром, наповненим клеєм, забороняється.

Відро повинно подаватись на опору (помости) за допомогою спеціального захвата (який не розстібається) і вірьовки.

Знаходження людей в цій зоні забороняється.

3.9. Під час нанесення клею на торець верхньої плити блоків, що склюються, необхідно користуватись запобіжними поясами, а блок повинен мати пристосування для закріплення карабіна.

3.10. Під час нанесення клею на торці блоків знаходження сторонніх осіб в цій зоні забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Використані епоксидні сполуки, забруднені розчинники слід злити в спеціальні відстійники.

4.2. Розчинники, епоксидні смоли, затверджувачі та інші компоненти, пристосування, інструмент покласти у відведене для них місце.

4.3. Прибрати робоче місце і приміщення.

4.4. Видалення пилу в виробництві епоксидних смол повинно виконуватись вологим способом.

4.5. Виключити обладнання.

4.6. Зняти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту і покласти у відведене для них місце.

4.7. Ретельно вимити руки, обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

Видалення прилиплої смоли виконують м'якими паперовими серветками, з наступним оброблюванням шкіри гарячою водою і милом та шорсткими щітками. Після миття руки слід просушити паперовим рушником одноразового користування, а потім змастити їх м'якою маззю на основі ланоліну, вазеліну.

4.8. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом, виходу з ладу обладнання, підвищеній загазованості робочої зони, розливу розчинників, затверджувачів та інше.

5.2. Якщо виникла аварійна ситуація, необхідно відключити обладнання та устаткування, огородити небезпечну зону, не пускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот  3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки керівника.

Додаток

Основні шкідливі хімічні речовини,

які застосовуються і виділяються

під час приготування епоксидного клею

Епоксидні смоли

При нагріванні епоксидних смол до 60 С і вище виділяються летючі речовини, в складі яких містяться етилхлоргідрин і толуол.

Летючі з'єднання з епоксидних смол володіють токсичною дією на нервову систему та печінку.

Епоксидні смоли мають здібність викликати захворювання шкіри (дерматит, екземи) алергічного характеру не тільки при безпосередньому стиканні з смолою чи її затверджувачем, але й при дії низьких концентрацій пари.

Пил, який виникає при механічній обробці затвердженої епоксидної смоли, спроможний викликати роз'ятрення слизистих оболонок очей, шкіри обличчя і рук, особливо у осіб з підвищеною чутливістю.

Епілхлорідин

Надходить в організм через органи дихання, а також легко всмоктується через непошкоджену шкіру.

Епілхлорідин викликає роз'ятрення шкіри і слизистих оболонок очей, викликає тяжкі зміни в бронхах, легенях і нирках, несприятливо діє на судинну систему, що викликає підвищення кров'яного тиску.

Толуол

Пари толуолу діють наркотично. При тривалій дії пригнітає кровотворення, роз'ятрює шкіру і слизисті оболонки.

## Ацетон

Проникає в організм головним чином крізь дихальні шляхи.

Діє як наркотик. Гостре отруєння зустрічається тільки в випадках великих концентрацій пари ацетону в повітрі.

Здібний нагромаджуватись в організмі.

Поліетіленполіамін

При попаданні в організм в великих концентраціях і дозах порушує дихання, гнітить центральну нервову систему.

При тривалій дії на шкіру викликає тяжкі ураження типу виразкового дерматиту. Попадання поліэтіленполіаміна в очі викликає тривалий гнійний кон’юнктивіт. Після одужання роговиця залишається прозорою.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт		 ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог		  ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)