Державний нормативний акт

про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

25.09.95 № 135

Зареєстровано

Міністерство юстиції України

10.10.95 № 371/907

ДНАОП 0.00-5.03-95

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ 
 з безпечного ведення робіт 
для кранівників (машиністів)

стрілових самохідних

(автомобільних, гусеничних,

залізничних, пневмоколісних)

кранів

Київ 1999

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

з безпечного ведення робіт для кранівників 
(машиністів) стрілових самохідних

(автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

### 1. Загальні положення

1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил будови i безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далi – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України вiд 16.12.93 № 128, поширюється на всі відомства, підприємства, організації (далi – підприємства) України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та громадян, якi є власниками кранів, визначає загальне права та обов’язки кранівників стрілових самохідних кранів, а також установлює порядок безпечного виконання робіт по переміщенню вантажів кранами.

1.2. Для керування та обслуговування стрілових самохідних кранів власник зобов’язаний призначити кранівників, якi мають посвідчення на право керування краном даного типу.

На парові крани для обслуговування парового котла, крім кранівника, слід призначити його помічника. На крани з іншим приводом помічники призначаються в тих випадках, коли це передбачено інструкцією по монтажу та експлуатації крана або зумовлюється місцевими умовами роботи.

Керування автомобільним краном може бути доручено шоферу після його навчання та атестації в квалiфiкацiйнiй комісії.

Навчання та атестація зазначених осіб проводиться в порядку, встановленому Правилами.

1.3. У разi, коли кран знаходиться в приватнiй власностi, обов’язки кранiвника, його помiчника може виконувати власник за умови, що вiн пройшов навчання та атестацiю як кранiвник у порядку, встановленому Правилами.

1.4. Для пiдвiшування вантажу на гак крана призначаються стропальники. До виконання обов’язкiв стропальникiв можуть бути допущенi iншi робiтники (такелажники, монтажники тощо), що пройшли навчання за професiєю, квалiфiкацiйною характеристикою котрої передбачено виконання робiт по стропуванню вантажу.

У разi, коли кран знаходиться в приватнiй власностi, обов’язки стропальника може виконувати власник за умови, що вiн пройшов навчання та атестацiю як стропальник у порядку, встановленому Правилами.

1.5. При роботi двох i бiльше стропальникiв один iз них призначається старшим.

1.6. У випадках, коли зона, що обслуговується краном, повнiстю не оглядається з кабiни i вiдсутнiй радiо- або телефонний зв’язок мiж кранiвником i стропальником, для передавання сигналiв стропальника кранiвнику особою, вiдповiдальною за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами, призначається сигнальник.

1.7. Для виконання обов’язкiв кранiвника та його помiчника можуть бути призначенi робiтники, якi досягли 18 рокiв. Перед призначенням на роботу вони повиннi пройти медичний огляд для визначення вiдповiдностi їх фiзичного стану вимогам, що ставляться до цих професiй.

1.8. Пiд час роботи кранiвник та його помiчник повиннi мати при собi посвiдчення на право керування краном.

1.9. Допуск до роботи кранiвникiв та їх помiчникiв i стропальникiв оформлюється наказом по цеху або пiдприємству. Допуск кранiвникiв до обслуговування i ремонту електроустаткування крана може бути здiйснений лише з дозволу головного енергетика пiдприємства в порядку, встановленому Правилами технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв.

У випадку, коли кран знаходиться у приватнiй власностi i його обслуговування, згiдно з договором, ведеться пiдприємством (органiзацiєю), що має вiдповiдний дозвiл органiв Держнаглядохоронпрацi, порядок допуску до роботи кранiвникiв, їх помiчникiв визначається договором мiж власником крана та пiдприємством (органiзацiєю), що обслуговує цей кран (крани).

1.10. Перед допуском до роботи постiйно дiючою комiсiєю, призначеною наказом керiвника пiдприємства (органiзацiї), перевiряється у кранiвникiв та їх помiчникiв знання iнструкцiї заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана, на якому вони будуть працювати, та вручається їм пiд розписку виробнича iнструкцiя. Крiм цього, видаються кранiвнику або вивiшуються у мiсцях виконання робiт краном графiчнi зображення (схеми) безпечного стропування, обв’язування i зачiплювання вантажiв. Кранiвникам i помiчникам кранiвникiв парових кранiв, крiм того, повиннi бути виданi виробничi iнструкцiї по обслуговуванню котлiв.

1.11. Кранiвники та їх помiчники пiсля перерви в роботi за спецiальнiстю бiльше одного року проходять перевiрку знань у комiсiї пiдприємства i в разi одержання позитивних результатiв допускаються до стажування для вiдновлення необхiдних навичок.

Якщо кран знаходиться у приватнiй власностi й обов’язки кранiвника або його помiчника виконує власник, то пiсля перерви в роботi бiльше одного року вiн проходить перевiрку знань за договором на пiдприємствi, яке має комiсiю з атестацiї кранiвникiв, або в комiсiї органу Держнаглядохоронпрацi. При задовiльних результатах перевiрки вiн допускається до стажування за договором на вказаному або iншому пiдприємствi, що має крани такого ж типу i моделi.

1.12. Повторна перевiрка знань кранiвникiв, їх помiчникiв комiсiєю пiдприємства (органiзацiї) проводиться:

1.12.1. Перiодично, не рiдше одного разу у 12 мiсяцiв.

1.12.2. У разi переходу з одного пiдприємства на iнше.

1.12.3. За вимогою iнспектора органiв Держнаглядохоронпрацi (далi – iнспектор) або iнженерно-технiчного працiвника по нагляду за вантажопiдiймальними кранами (далi – IТП по нагляду).

Повторна перевiрка знань проводиться в обсязi даної Iнструкцiї та iнструкцiї заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана.

1.13. Навчений та атестований кранiвник повинен:

1.13.1. Знати виробничу iнструкцiю, а також iнструкцiю заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана. Кранiвник залiзничного крана та його помiчник повиннi знати Iнструкцiї з сигналiзацiї, Правила технiчної експлуатацiї та Iнструкцiю по руху поїздiв i маневровiй роботi, що дiють на залiзницях, у частинi, яка їх стосується, а кранiвник автомобiльного, гусеничного, пневмоколiсного крана – Правила дорожнього руху.

1.13.2. Знати будову крана, будову i призначення його механiзмiв i приладiв безпеки.

1.13.3. Володiти навичками, необхiдними для керування механiзмами крана та догляду за ними.

1.13.4. Знати фактори, що впливають на стiйкiсть крана i причини втрати стiйкостi.

1.13.5. Знати асортимент i призначення мастильних матерiалiв, що застосовуються для змащування частин, якi труться.

1.13.6. Знати встановлений Правилами порядок обмiну сигналами зi стропальниками.

1.13.7. Знати безпечнi способи стропування i зачiплювання вантажiв.

1.13.8. Умiти визначати придатнiсть до роботи канатiв, знiмних вантажозахоплювальних пристроїв та тари (стропiв, траверс, захватiв тощо).

1.13.9. Знати встановлений Правилами порядок проведення робiт краном поблизу лiнiй електропередачi (далi – ЛЕП).

1.13.10. Знати прийоми звiльнення вiд дiї струму осiб, якi потрапили пiд напругу, i способи надання їм першої допомоги.

1.14. Кранiвник контролює роботу свого помiчника i стропальника, вiдповiдає за дiї учня, що проходить у нього стажування, i за порушення вказiвок щодо керування та обслуговування крана, викладених у виробничiй iнструкцiї.

1.15. Кранiвнику забороняється виводити з дiї прилади безпеки (заклинювати контактори, вимикати обмежувачi, наприклад такi, як: вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, висоти пiдiймання гака, пiдiймання та опускання стрiли, гальмовi електромагнiти, електричний захист тощо), а також виконувати роботу краном у разi їх несправностi.

### 2. Обов’язки кранiвника перед пуском крана в роботу

2.1. Перед тим як стати до роботи, кранiвник пересвiдчується у справностi всiх механiзмiв, металоконструкцiй та iнших частин крана, а також у станi грунту або залiзничної колiї на мiсцi наступної роботи крана. Для цього кранiвник повинен:

2.1.1. Оглянути механiзми крана, їх крiплення i гальма, а також ходову частину, тяговi i буфернi пристрої.

2.1.2. Перевiрити наявнiсть i справнiсть огорож механiзмiв.

2.1.3. Перевiрити мащення передач, пiдшипникiв i канатiв, а також стан мастильних пристосувань i сальникiв.

2.1.4. Оглянути у доступних мiсцях металоконструкцiю i з’єднання секцiй стрiли та елементiв її пiдвiски (канатiв, розтяжок, блокiв, серг, тощо), а також металоконструкцiю i зварнi шви ходової рами (шасi) та поворотної частини.

2.1.5. Оглянути в доступних мiсцях стан канатiв та їх крiплення на барабанi, стрiлi, грейферi, а також укладку канатiв у рiвчаках блокiв i барабанiв.

2.1.6. Оглянути гак та його крiплення в обоймi, грейфер або вантажопiдiймальний магнiт, а також ланцюги i кiльця його пiдвiски.

2.1.7. Перевiрити справнiсть додаткових опор (висувних балок, домкратiв), стабiлiзаторiв, а у залiзничних кранiв – також рейкових захватiв.

2.1.8. Перевiрити комплектнiсть противаги i надiйнiсть її крiплення.

2.1.9. Перевiрити наявнiсть i справнiсть устаткування та приладiв безпеки на кранi (обмежувача вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, всiх кiнцевих вимикачiв, покажчика вантажопiдiймальностi у залежностi вiд вильоту стрiли, покажчика нахилу крана тощо).

2.1.10. Перевiрити справнiсть освiтлення крана, буферних лiхтарiв i фар.

2.1.11. При прийманнi електричного крана провести зовнiшнiй огляд (без зняття кожухiв i розбирання) електричних апаратiв (рубильникiв, контакторiв, контролерiв, пускових опорiв, гальмових електромагнiтiв, кiнцевих вимикачiв), а також оглянути кiльця або колектори електричних машин та їх щiтки. Якщо кран живиться вiд зовнiшньої мережi, то кранiвник повинен перевiрити справнiсть гнучкого кабелю.

2.1.12. Провести при прийманнi крана з гiдроприводом огляд системи привода, гнучких шлангiв, якщо вони застосовуються, насосiв i запобiжних клапанiв на напiрних лiнiях.

2.1.13. Провести разом iз помiчником огляд парового котла на кранах iз паровим приводом; перевiрити стан i роботу контрольних приладiв, запiрної i регулювальної апаратури, а також запобiжних клапанiв.

2.2. Кранiвник разом iз стропальником повинен перевiрити справнiсть знiмних вантажозахоплювальних пристроїв i наявнiсть на них клейм або бiрок iз позначенням вантажопiдiймальностi, дати випробування i номера.

2.3. При прийманнi працюючого крана його огляд треба проводити разом iз кранiвником, який здає змiну. Для огляду крана адмiнiстрацiя пiдприємства, установи або цеху зобов’язана надати на початку змiни необхiдний час.

2.4. Огляд крана повинен здiйснюватися тiльки при непрацюючих механiзмах, а огляд електрокрана – при вимкнутому рубильнику в кабiнi кранiвника. Огляд гнучкого кабелю повинен здiйснюватися при вимкнутому рубильнику, що подає напругу на кабель.

2.5. При оглядi крана кранiвник повинен користуватися переносною лампою з напругою не бiльше 42 В.

2.6. Пiсля огляду перед пуском крана в роботу кранiвник, пересвiдчившись у дотриманнi необхiдних габаритiв наближення, зобов’язаний випробувати механiзми на холостому ходу i перевiрити при цьому справнiсть дiї:

2.6.1. Механiзмiв крана та електричної апаратури, якщо така є.

2.6.2. Приладiв i пристроїв безпеки.

2.6.3. Гальм.

2.6.4. Гiдросистеми на кранах з гiдросистемою.

2.7. При виявленнi пiд час огляду i випробування крана несправностей чи недолiкiв, якi перешкоджають безпечнiй роботi, i неможливостi їх усунення своїми силами кранiвник, не приступаючи до роботи, доповiдає про це особi, вiдповiдальнiй за утримання вантажопiдiймальних кранiв в справному станi, й iнформує особу, вiдповiдальну за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

2.8. Кранiвник не повинен ставати до роботи на кранi у разi наявностi таких несправностей:

2.8.1. Трiщин або деформацiй в металоконструкцiях крана.

2.8.2. Трiщин в елементах пiдвiски стрiли (сергах, тягах тощо), а також при вiдсутностi шплiнтiв i затискачiв у мiсцях крiплення канатiв або ослаблення їх крiплення.

2.8.3. Стрiловий i вантажний канати мають кiлькiсть обривiв дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановленi Правилами норми, обiрвану сталку чи мiсцеве пошкодження (всi норми бракування канатiв вантажопiдiймальних кранiв викладенi в дод. 10 до Правил).

2.8.4. Механiзми пiдiймання вантажу або стрiли мають дефекти (несправностi), що загрожують безпечностi роботи крана.

2.8.5. Деталi гальма механiзму пiдiймання вантажу або стрiли мають пошкодження.

2.8.6. Гаки мають зношення в зiвi, що перевищує 10% первiсної висоти перерiзу, несправнi запобiжнi замки, що запобiгають довiльному випаданню знiмного вантажозахоплювального пристрою, порушене крiплення його в обоймi.

2.8.7. Несправнi або вiдсутнi передбаченi паспортом крана та iнструкцiєю заводу-виготовлювача по експлуатацiї крана прилади та пристрої безпеки (обмежувач вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, сигнальнi прилади, кiнцевi вимикачi механiзмiв, блокування тощо).

2.8.8. Пошкодженi або невкомплектованi додатковi опори, пошкодженi або вiдсутнi рейковi захвати, гальмовi башмаки залiзничних кранiв, стабiлiзатори автомобiльних та iнших кранiв iз пiдресорною ходовою частиною.

2.8.9. Вiдсутня огорожа механiзмiв i голих струмоведучих частин електроустаткування.

2.9. Вимоги п.2.8 повиннi також дотримуватися кранiвником у разi виявлення ним пiд час огляду крана несправностей (дефектiв) при наявностi яких, вiдповiдно до вимог iнструкцiї заводу-виготовлювача по експлуатацiї крана, його робота не повинна допускатися до моменту усунення цих несправностей (дефектiв).

2.10. До початку роботи кранiвник зобов’язаний пересвiдчитися в достатнiй освiтленостi робочої зони; при роботi автомобiльного крана зафiксувати пристрiй (стабiлiзатор) для зняття навантаження з ресор, а при роботi залiзничного крана без додаткових опор заклинити ресори.

2.11. Здiйснивши приймання крана, кранiвник робить вiдповiдний запис про результати приймання у вахтовому журналi i пiсля одержання завдання вiд особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами, стає до роботи згiдно з одержаним нарядом.

2.12. Пiдключення електричних кранiв до джерела живлення повинне здiйснюватися електромонтером. Виконувати це пiдключення кранiвнику не дозволяється.

### 3. Обов’язки кранiвника пiд час роботи крана

3.1. Перед початком роботи кранiвник повинен перевiрити наявнiсть посвiдчення на право проведення робiт у стропальника, якщо стропальник уперше стає до роботи з ним. Якщо для стропування вантажiв призначенi робiтники, якi не мають посвiдчення стропальника, то кранiвник не повинен ставати до роботи.

3.2. Пiд час роботи механiзмiв кранiвник та його помiчник не повиннi вiдволiкатися вiд своїх прямих обов’язкiв, а також здiйснювати чистку, змащування i ремонт механiзмiв.

3.3. При обслуговуваннi крана кранiвником та його помiчником, а також при наявностi на кранi стажиста, жоден з них не має права вiдходити вiд крана навiть на короткий час, не попередивши про це один одного. При короткочаснiй вiдсутностi помiчника кранiвника парового крана кранiвник повнiстю бере на себе обслуговування парового котла. Забороняється залишати працюючим паровий котел без догляду навiть на короткий час. У разi потреби вiдлучитися кранiвник зобов’язаний зупинити двигун, який приводить до руху механiзми крана, замкнути на замок регулятор пари парових кранiв.

У разi вiдлучення кранiвника його помiчнику, стажисту або iншим особам керувати краном не дозволяється.

Входити на кран i сходити з нього пiд час його роботи не дозволяється.

3.4. Перед тим як здiйснити будь-який рух краном, кранiвник зобов’язаний пересвiдчитися, що його помiчник i стажист перебувають у безпечних мiсцях, а в зонi роботи крана немає стороннiх людей.

3.5. При раптовому припиненнi постачання струму до електричного крана кранiвник повинен поставити штурвали або рукоятки контролерiв у нульове положення i вимкнути рубильник у кабiнi.

3.6. При включеннi механiзмiв кранiвник повинен подати попереджувальний сигнал. Ця вимога повинна виконуватись також, якщо у роботi механiзмiв крана була перерва.

3.7. Пересування крана пiд ЛЕП повинно здiйснюватись при опущенiй стрiлi (у транспортному положеннi). Знаходження стрiли у будь-якому робочому станi у цьому випадку забороняється.

3.8. При перемiщеннi крана з вантажем положення стрiли i вантажопiдiймальнiсть крана повиннi встановлюватися вiдповiдно до вказiвок, що мiстяться в iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї крана. У разi вiдсутностi вказiвок, а також при перемiщеннi крана без вантажу стрiла повинна бути встановлена вздовж колiї. Здiйснювати одночасно перемiщення крана i поворот стрiли не дозволяється. Винятки дозволяються для залiзничних грейферних кранiв, що працюють на прямолiнiйнiй дiлянцi колiї.

3.9. Кранiвник зобов’язаний встановлювати кран на додатковi (виноснi) опори, якщо це вимагається за характеристикою крана, при цьому вiн повинен стежити, щоб опори були справнi i пiд них пiдкладенi мiцнi та стiйкi пiдкладки або вимощенi клiтки зi шпал; залiзничнi крани при цьому повиннi бути укрiпленi всiма наявними рейковими захватами.

Кран необхiдно встановлювати на всi додатковi опори, передбаченi для даної характеристики крана. Пiдкладати пiд додатковi опори нестiйкi пiдкладки, якi можуть руйнуватися або з яких може зiсковзнути опора при пiдiйманнi вантажу чи поворотi крана, не дозволяється.

3.10. Забороняється перебування кранiвника в кабiнi крана при встановленнi його на додатковi опори i при переведеннi їх у транспортне положення. Ця вимога не поширюється на крани, в яких виконання зазначених операцiй здiйснюється тiльки з кабiни крана автоматично.

3.11. Пiдкладки пiд додатковi опори автомобiльного або пневмоколiсного крана повиннi бути iнвентарною приналежнiстю крана i постiйно знаходитись на кранi. Якщо заводом-виготовлювачем передбачено зберiгання стропiв i пiдкладок пiд додатковi опори на неповоротнiй частинi крана, то знiмання їх перед роботою й укладання на мiсце повинен здiйснювати особисто кранiвник, працюючий на даному кранi.

3.12. Установлення кранiв для виконання будiвельно-монтажних робiт повинно проводитись згiдно з проектом виконання робiт, з вимогами якого мають бути пiд розписку ознайомленi кранiвники, котрi керують кранами пiд час виконання робiт.

3.13. Кранiвник повинен установлювати стрiловий самохiдний кран на спланованому i пiдготовленому майданчику з урахуванням категорiї i характеру грунту. Установлювати крани для роботи на свiжонасипаному, невтрамбованому грунтi, а також на майданчику з нахилом, що перевищує вказаний в їх паспортi, не дозволяється.

3.14. Установлювати стрiловi самохiднi крани на краю укосiв, котлованiв або канав можна за умови дотримання таких вiдстаней:

У разi неможливостi дотримання цих вiдстаней укiс має бути укрiплений згiдно з проектом.

3.15. При встановленнi залiзничного крана для робiт на криволiнiйнiй дiлянцi колiї (на кривiй) без пересування кранiвник зобов’язаний укрiпити його всiма наявними рейковими захватами, а при встановленнi його на ухилi, крiм того, зобов’язаний пiдкласти пiд колеса гальмовi башмаки i закрiпити кран ручним гальмом.

3.16. Робота на несправних залiзничних колiях i мiсцях, де не забезпечується надiйна стiйкiсть крана, не дозволяється. Про помiчену несправнiсть залiзничної колiї машинiст зобов’язаний сповiстити особу, вiдповiдальну за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

3.17. Спiльна робота по перемiщенню i пiдiйманню вантажу двома або кiлькома кранами допускається в окремих випадках i повинна здiйснюватися згiдно з проектом або технологiчною картою, розробленими спецiалiзованою органiзацiєю. В них повиннi бути наведенi схеми стропування i перемiщення вантажу iз зазначенням послiдовностi виконання операцiй, положення вантажних канатiв, а також мiститися вимоги до пiдготовки i стану колiї та iншi вказiвки щодо безпечного пiдiймання i перемiщення вантажiв. Робота повинна здiйснюватися пiд безпосереднiм керiвництвом особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами, чи спецiально призначеного iнженерно-технiчного працiвника; при цьому навантаження, що припадає на кожний кран, не повинно перевищувати його вантажопiдiймальнiсть.

3.18. При пiдiйманнi i перемiщеннi вантажу кранiвник повинен керуватися такими вимогами:

3.18.1. Виконувати роботу краном тiльки за сигналом стропальника. Якщо стропальник подає сигнал, дiючи всупереч iнструкцiї, то кранiвник за таким сигналом не повинен здiйснювати маневр крана. За пошкодження, спричиненi дiєю крана, внаслiдок виконання неправильно поданого сигналу, несуть вiдповiдальнiсть як кранiвник, так i стропальник, який подав неправильний сигнал. Обмiн сигналами мiж стропальником i кранiвником повинен здiйснюватися за встановленим на пiдприємствi порядком. Рекомендована знакова сигналiзацiя наведена у додатку 15 до Правил.

Сигнал «Стiй!» кранiвник зобов’язаний виконувати незалежно вiд того, хто його подає.

3.18.2. Визначати за покажчиком вантажопiдiймальностi вантажопiдiймальнiсть для кожного вильоту стрiли. При роботi крана на ухилi, а залiзничного – також на кривiй, коли покажчик вильоту не враховує ухилу, вилiт стрiли визначити фактичним промiром, при цьому замiряється горизонтальна вiдстань вiд осi обертання поворотної частини крана до центра вiльно висячого гака.

3.18.3. Перед пiдiйманням вантажу попередити стропальника та всiх, хто знаходиться бiля крана, про необхiднiсть покинути зону пiдiймання вантажу, а також про можливе опускання стрiли. Перемiщення вантажу можна здiйснювати лише за вiдсутностi людей у зонi роботи крана. Зазначенi вимоги кранiвник повинен виконувати також при пiдiйманнi i перемiщеннi грейфера або вантажопiдiймального магнiту.

При роботi крана людям забороняється знаходитись поруч iз платформою, а також виходити на неповоротну частину, щоб не бути затиснутим мiж поворотною i неповоротною частинами крана.

3.18.4. При навантаженнi i розвантаженнi вагонеток, автомашин i причепiв до них, залiзничних пiввагонiв i платформ робота крана дозволяється тiльки у разi вiдсутностi людей на транспортних засобах, у чому кранiвник повинен попередньо пересвiдчитися.

Виняток може бути допущений при навантаженнi i розвантаженнi пiввагонiв, якщо з кабiни крана добре оглядається площа пiдлоги пiввагона i робiтник може вiдiйти вiд висячого (що пiдiймається, опускається, перемiщується) вантажу на безпечну вiдстань. Такi роботи повиннi проводитись за технологiєю, розробленою пiдприємством (органiзацiєю), яке здiйснює навантаження i розвантаження пiввагонiв, й затвердженою його керiвництвом. При цьому в технологiї повиннi бути зазначенi мiсця знаходження стропальникiв при перемiщеннi вантажiв i передбачена можливiсть їх виходу на естакади або навiснi майданчики. Перебування людей на платформах, в автомашинах, у пiввагонах та iншому рухомому складi при навантаженнi i розвантаженнi їх магнiтними i грейферними кранами забороняється.

З вимогами технологiї до початку виконання зазначених робiт кранiвник повинен бути ознайомлений пiд розписку.

3.18.5. Встановлювати гак пiдiймального механiзму над вантажем так, щоб при пiдiйманнi виключався скiсний натяг вантажного каната.

3.18.6. При пiдiйманнi вантажу необхiдно попередньо пiдняти його на висоту 200–300 мм для перевiрки правильностi стропування вантажiв i надiйностi дiї гальма.

3.18.7. При пiдiйманнi вантажу вiдстань мiж обоймою гака та блоками на стрiлi повинна бути не менша нiж 500 мм.

3.18.8. Вантажi, якi перемiщуються у горизонтальному напрямку, необхiдно попередньо пiдняти на 500 мм вище за предмети, що зустрiчаються на шляху.

3.18.9. При пiдiйманнi стрiли слiд стежити, щоб вона не пiдiймалась вище положення, вiдповiдного найменшому робочому вильоту.

3.18.10. При пiдiйманнi, опусканнi та перемiщеннi вантажу, що знаходиться поблизу стiни, колони, штабеля, залiзничного вагона, автомашини, верстата або iншого обладнання, попередньо пересвiдчитися у вiдсутностi стропальника (зачiплювача) та iнших людей мiж вантажем, що пiдiймається, опускається або перемiщується, та зазначеними частинами будинку, обладнанням,транспортними засобами, а також у неможливостi черкання стрiлою або вантажем, що пiдiймається, за стiни, колони, вагони тощо.

3.18.11. Пiдiймання i перемiщення дрiбноштучних вантажiв повинно здiйснюватися у спецiально призначенiй для цього тарi, при цьому має виключатися можливiсть випадання окремих вантажiв. Пiдiймання цегли у пiддонах без огорожi дозволяється при навантаженнi i розвантаженнi (на землю) автомашин, їх причепiв, а також за умови виведення людей iз зони перемiщення вантажу.

3.18.12. Перед пiдiйманням вантажу з колодязя, канави, траншеї, котлована, а також перед опусканням вантажу в них попередньо пересвiдчитися при опусканнi порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при його нижчому положеннi на барабанi лебiдки залишається не менше 1,5 витки каната, не враховуючи виткiв, що знаходяться пiд затискним пристроєм.

3.18.13. Укладання i розбирання вантажу повинно здiйснюватися рiвномiрно, без порушення встановлених для складування вантажiв габаритiв i без завалювання проходiв.

3.18.14. Уважно стежити за канатами; у випадку спадання їх iз барабанiв або блокiв, утворення петель, виявлення пошкоджень канатiв необхiдно припинити роботу крана.

3.18.15. Встановлювати кран або здiйснювати перемiщення вантажiв на вiдстанi ближче 30 м вiд крайнього провода ЛЕП з напругою понад 42 В кранiвник може тiльки за наявностi наряду-допуску, що визначає безпечнi умови такої роботи. Наряд-допуск повинен бути пiдписаний керiвником (начальником, головним iнженером) пiдприємства чи органiзацiї, що виконує роботи, або iншою керiвною особою за її вказiвкою i видаватись на руки кранiвнику перед початком роботи. Кранiвнику забороняється самовiльно встановлювати кран для роботи поблизу ЛЕП, про що робиться запис у дорожньому листi. Робота крана поблизу ЛЕП має виконуватися пiд безпосереднiм керiвництвом особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами. Ця особа повинна вказати кранiвнику мiсце встановлення крана та забезпечити виконання передбачених нарядом-допуском умов робiт i зробити запис у вахтовому журналi кранiвника про дозвiл на виконання роботи. При проведеннi робiт в охороннiй зонi ЛЕП або у межах розривiв, установлених Правилами охорони високовольтних електричних мереж, наряд-допуск може бути виданий тiльки за наявностi дозволу органiзацiї, яка експлуатує ЛЕП.

3.18.16. Вантаж, який перемiщується краном i не має спецiальних пристроїв (петель, римiв, цапф тощо), має бути застроплений (обв’язаний) вiдповiдно до розроблених пiдприємством способiв безпечного стропування (обв’язування) вантажiв. Графiчнi зображення цих способiв (схеми стропування) повиннi бути виданi на руки кранiвнику або вивiшенi у мiсцях виконання робiт. Для вантажiв, в яких наявнi петлi, цапфи, рими, призначенi для пiдiймання вантажу у рiзних положеннях, також мають бути розробленi схеми стропування. Пiдiймання вантажу, на який не розробленi схеми стропування, повинно здiйснюватися у присутностi i пiд керiвництвом особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

3.18.17. За наявностi у крана двох механiзмiв пiдiймання одночасна їх робота не дозволяється. Гак непрацюючого механiзму повинен бути завжди пiднятий у найвище положення.

3.18.18. У разi необхiдностi пересування залiзничного крана з вантажем по криволiнiйнiй дiлянцi колiї навантаження повинно бути меншим на 20% навантаження, встановленого для даного вильоту стрiли.

3.18.19. При роботi парового крана у зимовий час стежити за станом паропровода i пароводяних труб, iнжектора та насоса, а також перiодично пропускати пару у запасний бак iз водою (не допускаючи перегрiву води) та обiгрiвати вестову трубу iнжектора.

3.18.20. При роботi крана з грейфером, призначеним для сипких i кускових матерiалiв, не дозволяється проводити перевалку матерiалу, найбiльший розмiр кускiв якого перевищує 300 мм, а насипна маса перевищує встановлену для даного грейфера. Перевалка штучного вантажу може здiйснюватися лише спецiальним грейфером.

3.18.21. Робота грейферних i магнiтних кранiв допускається лише за умови вiдсутностi в зонi iх дiй людей, у тому числi пiдсобних робiтникiв, якi обслуговують кран. Пiдсобнi робiтники можуть бути допущенi до виконання своїх обов’язкiв тiльки пiд час перерви у роботi крана, пiсля того як грейфер або магнiт буде опущений на землю.

3.18.22. При роботi крана з гаком чи пiдйомним електромагнiтом опускання вантажу, електромагнiту або стрiли необхiдно здiйснювати лише двигуном.

3.18.23. При одночаснiй роботi кiлькох залiзничних кранiв на однiй колiї (за виключенням спiльної роботи), щоб уникнути зiткнення, необхiдно зберiгати вiдстань мiж габаритами кранiв або габаритами пiдвiшених вантажiв не менше 5 м. Кранiвники повиннi попереджувати один одного сигналами про наближення свого крана.

3.18.24. При проведеннi робiт залiзничними кранами та при їх пересуваннi по електрифiкованих залiзничних колiях промислових пiдприємств, на будiвництвi тощо для дотримання безпеки слiд керуватися Правилами безпеки працiвникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях.

3.18.25. Виконання робiт на територiї, небезпечнiй у вибухо- i пожежному вiдношеннi, або з отруйними, їдкими вантажами кранiвник може здiйснювати тiльки пiсля одержання спецiальної вказiвки вiд особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

3.18.26. При роботi стрiлового самохiдного крана вiдстань мiж поворотною частиною крана при будь-якому його положеннi i габаритами будiвель або штабелями вантажiв чи iншими предметами повинна бути не менше 1 м.

3.19. При пiдiйманнi i перемiщеннi вантажiв кранiвнику забороняється:

3.19.1. Допускати до стропування, зачiплювання та обв’язування вантажiв осiб, якi не мають посвiдчення стропальникiв (зачiплювачiв), а також застосовувати знiмнi вантажозахоплювальнi пристрої, що не мають клейм або бiрок iз зазначенням його номера, вантажопiдiймальностi i дати випробування. Кранiвник у цих випадках повинен припинити роботу краном i довести до вiдома особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

3.19.2. Пiдiймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопiдiймальнiсть крана для даного вильоту стрiли. Якщо кранiвник не знає маси вантажу, то вiн повинен одержати такi вiдомостi в особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

3.19.3. Опускати стрiлу з вантажем до вильоту, при котрому вантажопiдiймальнiсть крана буде меншою за масу вантажу, що пiдiймається.

3.19.4. Здiйснювати рiзке гальмування при поворотi стрiли з вантажем.

3.19.5. Пiдтягувати вантаж по землi, рейках чи лагах гаком крана при скiсному натягу канатiв, а також пересувати залiзничнi вагони, платформи, вагонетки або вiзки за допомогою гака.

3.19.6. Вiдривати гаком або грейфером вантаж, засипаний землею чи примерзлий до землi, закладений iншими вантажами, укрiплений болтами або залитий бетоном.

3.19.7. Звiльняти краном защемленi вантажем знiмнi вантажозахоплювальнi пристрої (стропи, ланцюги, траверси, захвати тощо).

3.19.8. Пiдiймати залiзобетоннi i бетоннi вироби масою понад 500 кг, що не мають маркування та позначки про фактичну масу.

3.19.9. Пiдiймати:

– залiзобетоннi вироби з пошкодженими петлями;

– вантаж, стропування (обв’язка, зачiплювання) якого не вiдповiдає схемам безпечних методiв стропування;

– вантаж, що знаходиться у нестiйкому положеннi;

– вантаж, пiдвiшений за один рiг дворогого гака;

– вантаж у переповненiй вище бортiв тарi.

3.19.10. Укладати вантаж на електричнi кабелi та трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.

3.19.11. Пiдiймати вантаж iз людьми, якi перебувають на ньому, а також вантаж, що вирiвнюється масою людей або пiдтримується руками. Пiдiймання людей кранами допускається у виключних випадках з використанням для цього спецiальних колисок (кабiн) i розробки спецiалiзованою органiзацiєю проекта, що вiдображає всi заходи по забезпеченню безпечного виконання цих робiт. Проект повинен бути узгоджений з органом Держнаглядохоронпрацi. З проектом пiд розписку має бути ознайомлений кранiвник.

3.19.12. Передавати керування краном особам, якi не мають прав на керування краном, а також допускати до самостiйного керування учнiв i стажистiв без спостереження за ними.

3.19.13. Здiйснювати навантаження i розвантаження автомашин при перебуваннi шофера або iнших осiб у кабiнi.

3.19.14. Пiдiймати балони iз стиснутим або зрiдженим газом, не укладенi в спецiальнi контейнери.

3.20. Кранiвник зобов’язаний опустити вантаж, припинити роботу крана i сповiстити про це особу, вiдповiдальну за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами у разi виникнення несправностей, зазначених у п. 2.8.1–2.8.9 i 2.9 цієї Типової iнструкцiї, а також:

3.20.1. При наближеннi грози, сильному вiтрi, швидкiсть якого перевищує допустиму для роботи даного крана та зазначену в його паспортi, при цьому кранiвник повинен виконати вказiвку iнструкцiї заводу-виготовлювача щодо запобiгання угону крана вiтром.

3.20.2. При недостатнiй освiтленостi мiсця роботи крана, сильному снiгопадi або туманi, а також в iнших випадках, коли кранiвник погано розрiзняє сигнали стропальника або перемiщуваний вантаж.

3.20.3. При температурi повiтря нижче допустимої мiнусової, позначеної в паспортi крана.

3.20.4. При закручуваннi канатiв вантажного полiспаста.

3.21. Котел парового крана повинен бути негайно зупинений у таких випадках:

3.21.1. При упусканнi води. При цьому пiдживлення водою не допускається.

3.21.2. При припиненнi дiї всiх запобiжних клапанiв.

3.21.3. При припиненнi дiї всiх живильних пристроїв або всiх водовказiвних приладiв.

3.21.4. При виявленнi в основних елементах котла (барабанi, вогневiй коробцi, трубнiй решiтцi) трiщин, випинiв, пропускiв у зварних швах, обривiв двох чи бiльше зв’язок, що знаходяться поруч.

3.22. Якщо пiд час дiї крана трапиться аварiя або нещасний випадок, то кранiвник зобов’язаний довести про це до вiдома особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами, а також особи, вiдповiдальної за утримання вантажопiдiймального крана у справному станi.

3.23. При виникненнi на кранi пожежi машинiст зобов’язаний негайно приступити до її гасiння, викликавши одночасно через членiв бригади, що обслуговує кран, пожежну охорону. При пожежi на електричному кранi насамперед треба вимкнути рубильник, що подає напругу на кран.

### 4. Обов’язки кранiвника пiсля закiнчення роботи крана

4.1. По закiнченнi роботи крана кранiвник зобов’язаний додержуватись таких вимог:

4.1.1. Не залишати вантаж, магнiт або грейфер у пiдвiшеному станi.

4.1.2. Поставити кран у призначене для стоянки мiсце, загальмувати його, а пiд колеса залiзничного крана, крiм того, пiдкласти гальмовi башмаки.

4.1.3. Установити стрiлу i гак у положення, визначене iнструкцiєю заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатацiї крана.

4.1.4. Зупинити двигун, вимкнути рубильник електричного крана у кабiнi, якщо кран живиться вiд зовнiшнього джерела. Рубильник перед гнучким кабелем повинен бути вимкнений i запертий на замок.

4.1.5. Не залишати залiзничний кран на дiлянцi колiї, що має ухил.

4.1.6. Не залишати паровий кран пiд тиском пари у котлi та iз вогнем у топцi без нагляду з боку помiчника кранiвника.

4.2. При роботi крана в кiлька змiн машинiст, який здає змiну, повинен сповiстити свого змiнника про всi неполадки в роботi крана i здати змiну, зробивши у вахтовому (змiнному) журналi вiдповiдний запис.

### 5. Обслуговування крана

5.1. Кранiвник вiдповiдає за правильне обслуговування крана, при цьому вiн повинен:

5.1.1. Утримувати механiзми та обладнання крана у справностi та чистотi.

5.1.2. Своєчасно робити змащування всiх механiзмiв крана i канатiв згiдно з вказiвкою iнструкцiї заводу-виготовлювача.

5.1.3. Стежити за тим, щоб його помiчник (на паровому кранi) обслуговував паровий котел у повнiй вiдповiдностi з iнструкцiєю для персоналу котельних.

5.1.4. Мастильнi та обтиральнi матерiали зберiгати у закритому посудi. Використаний обтиральний матерiал необхiдно прийняти з крана.

5.1.5. Знати строки i результати проведення слюсарями та електромонтерами профiлактичних перiодичних оглядiв крана та його окремих механiзмiв i вузлiв iз записом у журналi профiлактичних оглядiв.

5.2. Усунення несправностей, що виникли пiд час роботи крана, здiйснюється за заявкою кранiвника. Iншi види ремонту крана та очищення котла вiд накипу на парових кранах здiйснюються в установленi власником цих кранiв строки.

### 6. Вiдповiдальнiсть кранiвника

6.1. Кранiвник стрiлового самохiдного крана, навчений та атестований згiдно з Правилами, несе особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, викладених у данiй Типовiй iнструкцiї, у вiдповiдностi з чинним законодавством України.